Przasnysz, dnia 2008-09-11

341/22/2008

WYKONAWCY

Dotyczy: „Budowa kanalizacji sanitarnej : Dobrzankowo, Bogate, Wielodróż, Helenowo Stare, Helenowo Nowe-  etap I, wieś Dobrzankowo”

Wykonując dyspozycje art. 38 ustawy p.z.p. przekazuję treść pytań wykonawcy

i odpowiedź zamawiającego:

- Pytanie:

W dokumentacji projektowej dotyczącej przepompowni ścieków istnieje zapis, który mówi o kontrolowaniu pracy przepompowni monitoringiem bezprzewodowym za pośrednictwem telefonii komórkowej, z związku z powyższym zwracamy się z zapytaniem:

-Czy Zamawiający jest już użytkownikiem systemu monitoringu przepompowni ścieków?

- Jeżeli  Zamawiający posiada już system monitoringu, to czy projektowane przepompownie należy wpiąć do istniejącego systemu?

- Jeśli Zamawiający posiada już system monitoringu, to czyjego autorstwa jest użytkowany system?

Odpowiedź:

Szafa sterownicza przepompowni winna być przystosowana do monitoringu, którego wykonanie  nie jest przedmiotem niniejszego postępowania przetargowego.

- Pytanie :

W dokumentacji projektowej jest zapis „trasę kanałów tłocznych należy oznakować taśmą foliową z wkładką metalową” natomiast w przedmiarach tych robót nie uwzględniono – prosimy o wprowadzenie dodatkowej pozycji.

Odpowiedź:

Zamawiający nie będzie wprowadzał zmian do przedmiaru robót. Koszty związane 
z pracami opisane w dokumentacji projektowej należy doliczyć do cen jednostkowych kolektora tłocznego.

- Pytanie :

Projektowane kolektory tłoczne pe fi 75, 110, 125 i 160 układane w oddzielnych wykopach jak i układane we wspólnym wykopie z kanałem sanitarnym posiadają bardzo dużo załamań – w przedmiarach nie uwzględniono montażu projektowanych kształtek – łuków PE jak również nie uwzględniono z tego tytułu wykonania dodatkowych połączeń metodą zgrzewania czołowego – prosimy o wprowadzenie do przedmiaru dodatkowych pozycji na montaż kształtek – łuków PE oraz uaktualnienie pozycji od 63 do nr 66 na wykonanie dodatkowych połączeń.

Odpowiedź :

Wszelkie niezbędne do wykonania materiały i nakłady wynikające z zapisów dokumentacji projektowej  Wykonawca ma obowiązek uwzględnić w cenie jednostkowej kolektora tłocznego, tak aby zapewnić prawidłową realizację robót zawarte tu jest również ryzyko z tytułu ukrytych przeszkód i utrudnień. – zgodnie ze SST.

- Pytanie:

Prosimy o uszczegółowienie z jakiego rodzaju rur PE mają być wykonane rurociągi tłoczne oraz z jakiego rodzaju rur PCV mają być wykonane przyłącza – brak szczegółowego opisu.

Odpowiedź:

Rodzaje rur wynikają z opisów wymienionych w szczegółowej specyfikacji technicznej.

- Pytanie:

Czy przyłącza energetyczne dla poszczególnych przepompowni wykonane będą przez Zamawiającego – w przedmiarach robót brak jest rodzaju robót.

Odpowiedź:

Tak. Przyłącza energetyczne wykonane będą przez Zamawiającego w ramach innej umowy 
o wykonawstwo.

- Pytanie:

Czy odwodnienie wykopów można wycenić za pomocą igłofiltrów, gdyż tak przewidujemy prowadzić odwodnienie, przyjmując odpowiednio długość odcinków przewidzianych do odwodnienia, a w związku z tym czy można zmienić pozycje przedmiarowe dotyczące odwodnienia wykopów.

Odpowiedź :

Wykonawca może zastosować inną metodę odwodnienia wykopów, pod warunkiem zapewnienia stabilności podłoża, bezpieczeństwa i jakości robót oraz bez prawa żądania zamiany wynagrodzenia z tego tytułu  – zgodne z zapisami SST.  Nie należy zmieniać  zapisów pozycji przedmiarowych.

Całość dokumentacji budowlanej i wykonawczej do wglądu w Urzędzie Gminy Przasnysz.