Przasnysz, 2012-05-16

271.7. 2012

WYKONAWCY:

Dotyczy:  „Dostawa sceny mobilnej o wymiarach 6 x 7,5 m z zadaszeniem i wyposażeniem”

Wykonując dyspozycje art. 38 ustawy p.z.p. przekazuję treść pytań wykonawcy

i odpowiedź zamawiającego:

Pytanie 1:

W związku z ogłoszeniem postępowania przetargowego na „Dostawa sceny mobilnej          o wymiarach 6 x 7,5 m z zadaszeniem i wyposażeniem” zwracamy się  z prośbą o dopuszczenie:

1)     wagi pojazdu gotowego do jazdy do 2 400 kg:

2)  schodów do estrady mobilnej o stałej wysokości dopasowanej do wysokości estrady mobilnej, wykonanych z profili aluminiowych

Odpowiedź:

1). Zamawiający dopuszcza wagę pojazdu gotowego do jazdy -  2.400 kg.

2.) Zamawiający dopuszcza  zastosowanie schodów wykonanych z profili aluminiowych.

Pytanie 2:

Czy do  oferty przetargowej należy dołączyć listę oraz opis sprzętu stanowiącego dodatkowe wyposażenie sceny.

Do oferty należy dołączyć opis sprzętu stanowiącego dodatkowe wyposażenie sceny.

W tym celu modyfikuje się zapisy SIWZ.

Jest w tej chwili:

„Zamawia się również wyposażenie sceny tj.: - oświetlenie sceny: 8 lamp PAR 56 300 W, 4 skanery HTI 150, 2 panele sterowania, Skrzynia transportowa, Komplet okablowania, - nagłośnienie sceny: kolumna B 15/500/2W/380 - szt. 2; Powermikser - 1 szt.”

Należy  uszczegółowić  zapis na:

„Zamawia się również wyposażenie sceny tj.: 

Oświetlenie sceny: 

- 8 lamp PAR 56 300 W, z żarówkami 300W , hakami montażowymi i kolorowymi filtrami; 
- 4 skanery z żarówką typ HTI 150, Sterowanie DMX i za pomocą mikrofonu, minimum 13 filtrów, minimum 15 gobo, regulowany stroboskop z wydzielonym kanałem, minimum 4 silniki krokowe , haki montażowe, waga do 8,50 kg. 
-  2 panele sterowania - w tym 1szt dimmer o mocy wyjściowej minimum 3600W, minimum 4 kanały, haki do zawieszenia, waga do 3,5 kg oraz 1 szt sterownik ( obsługa minimum 180 kanałów i 10 urządzeń, programowalne sceny minimum 5 x 200, wbudowany mikrofon,  waga do 3kg).
- skrzynia/skrzynie/ transportowa do oświetlenia 
- komplet okablowania do oświetlenia - okablowanie DMX oraz zasilające
Nagłośnienie sceny: 
kolumna głośnikowa - szt. 2 - kolumna pasywna, moc RMS minimum 500W, głośnik niskotonowy 15" + driver minimum 1,2", skuteczność 1W/1M minimum 99dB, oporność 4 Ohm, pasmo przenoszenia nie węższe niż 36Hz do 19,6 kHz, pokrowiec, waga do 30 kg,  
Powermikser - 1 szt - moc RMS minimum 2x400W przy oporności 4Ohm, możliwość pracy  w mostku 8 Ohm, ilość kanałów wejściowych minimum 7, wbudowany procesor dynamiczny, limiter sygnału, procesor pogłosowy, wyjście na subbas pasywny, zasilanie Phantom, możliwość wyciszania grupy kanałów jednym przyciskiem, waga do 14 kg, kable połączeniowe do kolumn szt. 2 x 10mb, pokrowiec.

Zamawiający wymaga aby Oferenci dołączyli do oferty szczegółowy wykaz części składowych oświetlenia i nagłośnienia z podaniem nazw, symboli i producenta oraz danymi technicznymi pozwalającymi stwierdzić zgodność z wymogami technicznymi - sugerowane karty katalogowe.”